## Slide 1: Факторы, влияющие на качество изображения, сформированное оптической системой:
аберрации,
дифракция.

## Slide 2: Влияние дифракции на качество изображения

## Slide 3: Понятие аберраций
Идеальная оптическая система
Реальная оптическая система
Входящие в оптическую систему гомоцентрические пучки лучей по выходе из нее теряют свою гомоцентричность.
Нарушения гомоцентричности, приводящие к снижению качества изображения, являются аберрациями.
Если время хода излучения вдоль каждого луча постоянно и минимально, то изображение точки А будет безаберрационным.

## Slide 4: Аберрации делят на
монохроматические,
хроматические.
Проявляются при прохождении монохроматического (узкополосного) излучения.
В широкополосном излучении тоже присутствуют, причем величины всех монохроматических аберраций на каждой длине волны разные.
Если рассчитать по формулам преломления и отражения ход множества лучей через оптическую систему, содержащую сферические преломляющие и отражающие поверхности, то окажется, что лучи, выходящие из одной точки предмета, в пространстве изображений не пересекутся в одной точке. В этом причина возникновения аберраций.
Проявляются только при прохождении излучения с широким спектром. Причина их появления в том, что показатель преломления любого оптического материала зависит от длины волны.
В чисто зеркальных системах (рефлекторах) отсутствуют.

## Slide 5: Сферическая аберрация
Объектив, в котором исправлена сферическая аберрация крайних лучей.
Для промежуточных лучей аберрация присутствует

## Slide 6: Меридиональная кома
Кома – мера несимметричности наклонного пучка лучей
Пятно рассеяния
Частные случаи

## Slide 7: Астигматизм
Наилучшая форма сечения пучка:
симметричная и минимального размера

## Slide 8: Кривизна поверхности изображения

## Slide 9: Дисторсия