## Slide 1
Аппаратно-программный комплекс для контроля труднодоступных агрегатов и узлов сложных промышленных объектов
ФГБУН Научно-технологический
центр уникального приборостроения
Российской академии наук
НИУ «МЭИ»

## Slide 2
Визуально-измерительный контроль труднодоступных узлов и агрегатов авиационных двигателей
Визуально-измерительный контроль обеспечивает:
возможность контроля неразборных и не подлежащих разборке узлов и агрегатов
возможность получать снимки дефектов и осуществлять видеозапись процесса контроля
повышение степени автоматизации и объективности контроля, снижение роли человеческого фактора при принятии решений
http://www.trikontech.com/products.php?id=70
https://blog.klm.com/assets/uploads/2011/04/BoroscopeBlog1.jpg
http://www.techsan-eng.com/index.php?module=Goods&action=SiteGoods2&sMode=VIEW_FORM&iGoodsCd=217&sCurrSortCd=005001&CurrentPage=1&sSearchField=&sSearchValue=

## Slide 3
Основной метод неразрушающего контроля труднодоступных агрегатов и узлов авиационных двигателей
Обеспечивает эффективное выявление дефектов лопаток, коррозии, отслоений покрытий, следов перегрева металла, наличия посторонних предметов, отложений, загрязнений и т. п.
Используется для дефектоскопии, цветного контроля, извлечения инородных объектов и других задач
Визуально-измерительный контроль труднодоступных узлов и агрегатов авиационных двигателей

## Slide 4
Методы измерений в видеоэндоскопии
В основе перечисленных методов лежит принцип триангуляции
Производство таких приборов реализовано только за рубежом
Теневой
Фазовый
Многоточечный
Стереоскопический

## Slide 5
Задачи проекта
Проблемы существующей аппаратуры:
Низкая точность измерения площадей дефектов на неплоских поверхностях
Невозможность учета априорной информации об исследуемом объекте
Закрытая архитектура программного обеспечения, невозможность его доработки, отсутствие SDK
Ограниченные возможности по обработке данных, полученных в результате измерения
Задача:
Создание аппаратно-программного комплекса (АПК) первой отечественной видеэндоскопической интеллектуальной системы машинного зрения, превосходящей по своим характеристикам мировые аналоги и позволяющей осуществлять трехмерную визуализацию и измерение геометрических параметров труднодоступных узлов и агрегатов авиационных двигателей
Для этого необходимо впервые разработать отечественные:
стереоскопическую эндоскопическую оптическую систему
программное обеспечение для калибровки, измерений и восстановления трехмерной структуры

## Slide 6
Разработанная математическая модель
Учет реального хода лучей
Учет априорной информации
Повышение точности геометрических измерений
Общепринятая
центральная проективная
модель системы регистрации
Предложенная
трассировочная
модель системы регистрации
Схемы, иллюстрирующие модели систем регистрации стереоскопических изображений:

## Slide 7
Макет призменно-линзовой системы
Разрешение | 1920 × 1080 пикселей
Размер (диагональ) изображения | 3,1 мм
Глубина резкости | 10-40 мм
Поле зрения | 25° × 40°
Диаметр | 6 мм
Встроенный в зонд объектив
Высокое качество изображения
Отечественные оптические материалы
Основные характеристики макета
Оптическая схема макета
1 – исследуемый объект; 2-5 – призменная стереоскопическая насадка; 6-7 – объектив;8 – матричный приемник оптического излучения
Макет, закрепленный в калибровочной
установке

## Slide 8
Программно-математическое обеспечение, входящее в состав АПК
Программное обеспечение включает в себя набор инструментов для решения следующих задач:
Калибровка системы регистрации
Визуализация в стереоскопическом режиме
Проведение геометрических измерений (расстояние, периметр, площадь и пр.)
Цифровая обработка изображений
Трехмерная визуализация восстановленной структуры
Сравнение с эталонными поверхностями (из конструкторской документации)
Сохранение данных

## Slide 9
Распределение в рабочем объеме абсолютной погрешности измерений
Длина отрезков
Площадь
Расстояние от точки
до плоскости (глубина)
Метод измерения | Номер отрезка |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | Измеренное значение, мм |  |  |  | 
Прямое | 1,99 | 4,35 | 1,81 | 2,58 | 6,64
На основе центральной проективной модели | 3,40 | 4,12 | 2,29 | 2,49 | 7,68
На основе трассировочной модели | 2,02 | 4,35 | 1,69 | 2,63 | 6,90

## Slide 10
Потенциальные области применения разрабатываемого АПК
Авиация
Ракетно-космическая отрасль
Автомобилестроение
Атомная промышленность
Машиностроение

## Slide 11
Отечественные технологии
Расчет оптической системы
Разработка алгоритмов обработки данных
Разработка программного обеспечения
Разработка КД
Изготовление механических деталей
Сборка, калибровка и тестирование прибора
Изготовление оптических и специализированных
эндоскопических деталей
Изготовление калибровочных тест-объектов
Сертификация
90% отечественных комплектующих!

## Slide 12
НТЦ УП РАН, 117342, Москва, ул. Бутлерова, 15.
www.ntcup.ru , +7 (495) 333 24 31
Лаборатория акустооптической спектроскопии
Руководитель лаборатории – д.ф.-м.н. В.Э. Пожар
Авторский коллектив:
д.т.н. Мачихин А.С., Горевой А.В., к.т.н. Батшев В.И., Хохлов Д.Д., Наумов А.А.
Спасибо за внимание!