лечение сосудистых поражений кожи

селективным лазерным излучением

Волков А.С., Житный М.В., Исаев М.П., Минкин С.Е., Петров О.А.

АННОТАЦИЯ

Представлен метод лечения сосудистых поражений кожи (капиллярных ангиодисплазий, капиллярных гемангиом, телеангиэктазий, пигментных пятен) лазерными системами KTP и Nd:YAG, излучающими импульсный свет с длиной волны 532 и 1064 нм.  Коагуляция сосудов кожи происходит за счет избирательного фототермолиза. Применение данного вида селективного высокоэнергетического импульсного лазерного излучения позволяет получить положительный результат при лечении капиллярных ангиодисплазий и капиллярных гемангиом почти у 90% больных, а при телеангиэктазиях – не менее, чем в 80% случаев.

Метод может быть использован в учреждениях, имеющих соответствующую лицензию на медицинскую деятельность, и предназначен для врачей хирургов, дерматовенерологов.

ВВЕДЕНИЕ

Сосудистые поражения кожи включают в себя как врожденные сосудистые заболевания кожи, к которым относят капиллярные гемангиомы и капиллярные ангиодисплазии, так и приобретенные, которые представлены капиллярными телеангиэктазиями кожи, пигментными дефектами.

Капиллярные гемангиомы и капиллярные ангиодисплазии являются часто встречающейся сосудистой патологий кожи, которая обнаруживается соответственно у 2-12 % и 0,3-1,0 % новорожденных детей (Breugem C.C. et al., 2002; Enjolras O., Mulliken J.B., 1993; Fitzpatrick T. et al., 1999; Hartley A., Ramussen J., 1990; Morelli J., 1996). Изучение и лечение сосудистых поражений кожи находится в сфере деятельности врачей различных клинических дисциплин: дерматологов, ангиологов, косметологов. До недавнего прошлого их лечение было крайне ограничено и возможно только при небольших размерах поражения, поскольку используемые методы, такие как криодеструкция, электрокоагуляция, хирургическая резекция, нередко сопровождались грубым рубцеванием кожи.

Значительные изменения в области терапии сосудистых поражений произошли с появлением специальных лазеров. Благодаря использованию принципа селективного фототермолиза (избирательного поглощения желто-зеленого спектра окси - и дезоксигемоглобином крови) света стало возможным сконструировать лазерные системы, коагулирующие сосуды кожи без повреждения кожных покровов. В настоящее время в литературе, в основном зарубежной, накопилось достаточно много данных об эффективности лазерного лечения сосудистой патологии кожи (Sheibner A., Wheeland R.G., 1991; Dummer R. et al., 1998; Haywood R.M. et al., 2000; Chowdhury M.M. et al., 2001; Scherer K. et al., 2001), в том числе с использованием KTP-Nd:YAG-лазеров (Dummer R., Graf P., Greif C., Burg G. 1998;  Chowdhury M.M., Harris S., Lanigan S.W. 2001).

Возможность применения в этих системах высокой продолжительности импульса в миллисекундном диапазоне в сочетании с большой плотностью энергии способствует более глубокому проникновению в кожу лазерного излучения и фотокоагуляции не только мелких, но и более крупных сосудов. Использование специальной системы водного охлаждения в лазерном наконечнике, наряду с длинным импульсом, предполагает защиту эпидермиса от избыточного нагревания. Такая лазерная система является более результативной и безопасной, чем ее предшественники, что позволяет добиться максимальной эффективности в лечении капиллярных сосудистых поражений кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

KTP-Nd:YAG лазерная система применяется для лечения:

- капиллярных ангиодисплазий;

- капиллярных гемангиом;

- телеангиэктазий;

- других заболеваний кожи, имеющих телеангиэктатический компонент

- лентиго;

- хлоазмы;

Nd:YAG лазерная система показана для лечения:

- телеангиэктазий на лице;

- глубоких капиллярных ангиодисплазий на ногах;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Противопоказаниями к лечению KTP и Nd:YAG лазером являются:

- острые воспалительные процессы кожи в области лечения;

- с осторожностью - при склонности к келоидному рубцеванию.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лечение сосудистых поражений кожи осуществляется следующими лазерными установками:

1. "Трипл лазер хирургический и эстетический IRRADIA", производство Spectro Analytic IRRADIA AB, Швеция.

Регистрационное удостоверение ФС № 2004/1466 от 18.11.2004 г.

2. "Установка лазерная для хирургии и косметологии УЛХК-01",

ТУ9444-001-40223329-2005, производство ЗАО "МедОптоТех", Россия.

Регистрационное удостоверение ФС № 022б2005/1818 от 27.05.2005 г.

Обе установки имеют универсальный характер, включают в себя КТР (532 нм) и неодимовый (1064 нм) лазеры с выходной энергией до 3 Дж и длительностью импульса до 50 мс. Дополнительно могут быть оборудованы устройством охлаждения кожи до 5ºС с сапфировым наконечником.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Лазерное лечение KTP и Nd:YAG лазерной системой начинают с проведения, так называемых, тестовых импульсов. Выполняют несколько лазерных импульсов в области сосудистого поражения с постепенным увеличением параметров лазерного излучения.

Для КТР-лазера, обычно, начинают со следующих параметров: плотность энергии –6- 8 Дж/см2, продолжительность импульса – 10 мсек, диаметр пятна – 4 мм. В момент выполнения импульса проводят клиническую оценку его эффективности. Тестовый импульс считается эффективным в случае исчезновения сосуда, либо потемнения его окраски.  Если таких изменений не происходит, проводят дискретное увеличение плотности энергии и продолжительности импульса. При этом наблюдают реакцию кожи. Если появляется серая окраска кожи, то лечение прекращают из-за возможного ожога.

После определения оптимальных величин лазерных параметров приступают к выполнению основной процедуры. Переходят из режима одиночных импульсов в режим импульсов с частотой 1-2 Гц и осуществляют от 1 до 3 проходов по всей поверхности сосудистого поражения кожи. Обязательным условием при этом является перекрытие последующим импульсом предыдущего импульса на 15-20 %. Количество необходимых проходов определяется выраженностью клинического эффекта. Время выполнения процедуры зависит от площади обрабатываемой поверхности, частоты генерируемых лазерных импульсов, размера пятна, количества проходов и составляет от 5 до 30 минут. По окончании сеанса лазерного лечения заполняют протокол его проведения с обязательным указанием всех лазерных параметров процедуры. Следующее лазерное воздействие обычно выполняют с интервалом не менее трех недель. Все последующие процедуры уже не требуют проведения тестовых импульсов, а режимы лазерного воздействия выбирают в зависимости от клинических результатов, полученных при проведении предшествующих сеансов лечения. После выполнения процедуры дополнительного лечения или ухода не требуется.

Аналогично проводятся процедуры с помощью Nd:YAG лазера, но рабочие параметры выше: плотность энергии от 40 Дж/см2 и больше, длительность импульса 30-50 мс, диаметр пятна 1 - 4 мм.

При лечении пигментных поражений кожи следует проявлять особую осторожность, т.к. пигмент обладает высоким коэффициентом поглощения и легко можно вызвать ожоговую реакцию кожи.  Параметры излучения КТР-лазера следующие: плотность энергии 4-15 Дж/см2, длительность импульса 2-5 мс, диаметр пятна  4 мм.

Для уменьшения вероятности ожога следует применять систему охлаждения кожи до 5-10ºС с сапфировым наконечником.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Побочные эффекты лечения KTP и Nd:YAG лазерами возникают крайне редко и не требуют специального лечения, так как регрессируют во всех случаях самостоятельно. Обычно непосредственно после процедуры в области сосудистого или пигментного поражения развиваются отек и гиперемия, которые самостоятельно разрешаются в сроки от 2-3 часов до 1-2 суток. В редких случаях возможно появление ожогов I-II степени площадью до 1 кв. см  и, как следствие, временное нарушения пигментации кожи. Наиболее часто эти осложнения развиваются у пациентов с III-IY фототипами кожи по Фитцпатрику. Все ожоги носят поверхностный характер и самостоятельно разрешаются в сроки от 1 до 2 недель без образования рубцов. Восстановление нормальной кожной пигментации происходит без какого-либо лечения в сроки от 2 до 12 месяцев. В редких случаях диспигментация сохраняется более продолжительный период.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Проведен анализ результатов лечения 1310 пациентов обоего пола с наиболее распространенными сосудистыми поражениями кожи: капиллярными гемангиомами - 58 пациентов, капиллярными ангиодисплазиями – 98 пациентов, телеангиэктазиями лица - 749 пациентов, телеангиэктазиями нижних конечностей - 405 пациентов.

Всем наблюдавшимся больным проведено лечение с помощью KTP и Nd:YAG лазера. Для выбора оптимальных параметров лазерного лечения и объективной оценки его результатов в работе применялись контрольно-диагностические исследования, включающие: 1) дермаспектрометрию сосудистого поражения; 2) измерение площади очага поражения.

Критериями эффективности лечения служили следующие объективные показатели: уменьшение площади сосудистого поражения и интенсивности его окраски (индекса эритемы). Результаты расценивались как отличные при уменьшении площади поражения или индекса эритемы от 75 до 100%, как хорошие – от 50 до 74%, как удовлетворительные – от 25 до 49% и как неудовлетворительные – менее чем на 25%. Такая шкала была предложена в связи с тем, что ее объективные показатели, в целом, соответствовали субъективной (визуальной) оценке.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли общепринятыми методами вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента на персональном компьютере, применяя пакет статистического анализа программы Microsoft Excel.

# Результаты исследования

Анализ полученных результатов показал высокую эффективность в лечении всех видов сосудистых поражений кожи.

При лечении врожденных сосудистых поражений отличные и хорошие результаты (уменьшение площади поражения или интенсивности его окраски более чем вдвое) получены у 120 из 156 пациентов: при капиллярных гемангиомах в 74,1%, при капиллярных ангиодисплазиях в 78,6% случаев (Рис.1 и 2). В то же время структура полученных результатов оказалась неодинаковой при различных видах поражения. Особенно наглядно это демонстрирует разница в отличных результатах, которые характеризуются практически полной ликвидацией сосудистой патологии. Так, если при капиллярных гемангиомах отличный результат получен в 51,7% случаев, то при ангиодисплазиях он наблюдался в два раза реже – только в 25,5%. С другой стороны, доля пациентов почти не отреагировавших на лазерную терапию, также больше среди больных с гемангиомами, чем среди больных с ангиодисплазиями (15,5% и 6,1% соответственно).

Рисунок 1. Результаты лечения капиллярных гемангиом

Рисунок 2. Результаты лазерного лечения капиллярных ангиодисплазий

Причины различной структуры положительных исходов и неудовлетворительных результатов у пациентов с двумя типами врожденной сосудистой патологии, вероятно, связаны с особенностями самого поражения (калибра сосудов, длительности поражения, глубины его залегания в коже).

Важным фактором, влияющим на результаты лечения сосудистых поражений, оказался возраст пациентов. При сравнительном анализе лечения гемангиом в различных возрастных группах наилучшие результаты получены у детей в возрасте до 1 года. Средний результат у них составил 83,3 ( 5,70% (диапазон от 42,7 до 99,8%) и был статистически достоверно выше, чем у более взрослых пациентов. Лечение детей грудного возраста оказалось высоко эффективным даже после двух процедур с применением относительно небольшой плотности энергии лазерного излучения (от 10 до 19 Дж/см2). Обратная связь между возрастом и результатом прослеживалась вплоть до десяти лет. Средний результат у таких пациентов составил 74,4 ( 4,00%, и был статистически достоверно выше, чем средний результат у пациентов старше 10 лет (56,8 ( 5,59%). Лечение последних проводилось с применением высокой плотности энергии (до 32 Дж/см2) и максимальной продолжительности импульса (до 50 мсек) и только в некоторых случаях смогло привести к получению удовлетворительных и хороших результатов.

Аналогичная зависимость результатов лечения от возраста наблюдалась и в группе капиллярных ангиодисплазий. В отличие от больных с капиллярными гемангиомами, большинство пациентов с капиллярными ангиодисплазиями были старше 10 лет (71,6%). В этом возрасте поражения полностью «созревают» и состоят в основном из крупных сосудистых каналов, залегающих в глубоких слоях дермы. Поэтому они становятся менее чувствительными к лазерному излучению и хуже реагируют на него. Проведенные статистические исследования доказали, что результаты лечения у детей в возрасте до 10 лет достоверно выше, чем во всех более старших возрастных группах (р < 0,05). Если средний результат лечения пациентов до 10 лет составил 72,0 ( 4,28%, то в группе больных от 10 до 20 лет - всего 59,7 ( 4,02%. В более старших возрастных группах наблюдалась отчетливая тенденция к дальнейшему снижению результата по мере увеличения возраста пациента. При лечении «зрелых» ангиодисплазий с первых же процедур использовалась продолжительность импульса от 30 до 50 мсек и достаточно большие величины плотности лазерной энергии (от 20 до 32 Дж/см2). Только такие параметры лазерной установки были эффективны и позволили добиться определенных результатов у пациентов старших возрастных групп.

Самые высокие результаты, как и в случаях с гемангиомами, удалось получить при лечении ангиодисплазий у детей младше одного года. В этом возрасте применение даже относительно невысокой плотности лазерной энергии и небольшой продолжительности импульса приводило к снижению индекса эритемы поражения более чем на 50% уже после первых процедур и во многих случаях позволяло добиться практически полной регрессии очага поражения.

Структурные и геометрические свойства поражений явились причиной не только различных результатов лечения, но и значительных отличий  в картине изменений поражения в процессе его лазерного устранения. При анализе динамики показателей площади и окраски поражения в процессе лечения обращает на себя внимание тот факт, что при капиллярных ангиодисплазиях происходит, в первую очередь, постепенное «осветление» всей поверхности поражения от процедуры к процедуре без значительного уменьшения его площади. Изменение площади ангиодисплазии более чем на 25% в процессе лечения наблюдалось лишь у 9,3% пациентов. То есть устранение данного вида поражения происходит за счет последовательной фотокоагуляции составляющих его сосудов на всей поверхности, вплоть до полной их ликвидации. Капиллярная гемангиома в процессе лечения претерпевала одномоментные изменения в двух направлениях: как за счет уменьшения интенсивности ее окраски, так и за счет сокращения площади поражения. В 72,4% случаев отмечено уменьшение площади гемангиомы более чем на четверть и в 65,5% - более чем вдвое. Параллельно с этим происходило снижение интенсивности окраски поражения: у 82,8% более чем на 25%, у 67,2% более чем на 50%.

Можно предполагать, что данный тип лазерного излучения, имеющий глубину проникновения чуть больше одного миллиметра, равномерно коагулирует плоское сосудистое образование, как правило, являющееся капиллярной ангиодисплазией. В случаях же капиллярных гемангиом, которые чаще возвышаются над уровнем кожи и геометрически нередко могут быть отнесены к полусферическим телам, более быстрая коагуляция происходит по краям образования, а затем постепенно, слой за слоем, в более возвышающихся частях (Рис.3). Таким образом, результаты лазерного лечения определяет скорее не площадь, а толщина сосудистого образования.

Рисунок 3. Схема изменения сосудистых невусов разной геометрии под влиянием селективного лазерного излучения: плоское образование изменяется только по толщине, полусферическое образование – во всех направлениях; (а) во время лазерного воздействия; (б) после воздействия

Чрезвычайно важным для получения хороших результатов лечения сосудистых поражений является фактор многократного повторения лазерных процедур. Физически это объяснимо тем, что любое, даже плоское,  образование активно поглощает селективный свет только поверхностными слоями. Среднее число процедур у больных с гемангиомами составило 3,5 ( 0,20, с ангиодисплазиями – 4,3 ( 0,21.

В отличие от капиллярных ангиодисплазий при лечении гемангиом не было обнаружено достоверной зависимости результатов лечения от количества процедур. Более того, в случае неудовлетворительных исходов при капиллярных гемангиомах среднее количество процедур оказалось даже несколько большим, чем в группах хороших и удовлетворительных результатов (3,6 ( 0,73; 3,1 ( 0,47; 3,0 ( 0,82 соответственно). Таким образом, вполне очевидно, что существуют отдельные сосудистые поражения устойчивые к воздействию лазерного излучения независимо от количества проведенных сеансов.

Оценка результатов лечения больных с телеангиэктазиями производилась путем подсчета сосудов в зоне лечения до и после процедуры.

Из 749 пациентов с телеангиэктазиями лица отличный результат получен у 457 пациентов (61%). При этом у 220 человек (29%) первая же процедура привела к полному устранению поражения (преимущественно это были пациенты с телеангиэктазиями крыльев носа, верхней губы или небольшими паукообразными телеангиэктазиями различной локализации). У остальных 237 пациентов выполнено от 2-х до 5-ти процедур. Хороший результат лечения (устранение от 50 до 75% сосудов) после 2-4 сеансов отмечен в 157 случаях (21%), удовлетворительный (устранение от 25 до 50% сосудов) – в 97 (13%). И, наконец, у 38 человек (5%) результат оценен как неудовлетворительный (устранение менее 25% сосудов) после проведения двух и более процедур. При анализе неудачных результатов было замечено, что они чаще отмечаются в случаях множественных тонких телеангиэктазий артериолярного типа, локализующихся на щеках. Возможно, это связано с недостаточным содержанием целевого хромофора в этих тонких сосудах и, следовательно, со слабым поглощением световой энергии. Кроме того, стандартное охлаждение эпидермиса до 4оС может вызывать исчезновение таких сосудов как мишени для лазера вследствие их спазма. В некоторых случаях последнюю проблему удавалось разрешить путем повышения температуры охлаждающей жидкости в наконечнике.

При лечении телеангиэктазий нижних конечностей практически всегда использовались довольно высокие энергетические показатели лазерного импульса (более 14 Дж/см2) и его большая продолжительность (до 50 мсек). Попытки выполнить фотокоагуляцию этих сосудов меньшими параметрами, как правило, оказывались безуспешными. Из 405 пациентов отличный результат лечения зарегистрирован у 109 человек (27%), хороший результат получен у 154 пациентов (38%), удовлетворительный – у 65 (16%) и неудовлетворительный – у 77 человек (19%). Отличные и хорошие результаты наблюдались после трех и более сеансов фотокоагуляции. Резистентными к лазерному лечению оказывались все сосуды, диаметр которых превышал 2 мм, более 60% сосудов диаметром от 1 до 2 мм, а также очень тонкие сосуды красного цвета. Предположения относительно устойчивости последних высказаны выше при описании телеангиэктазий лица. Для коагуляции же крупных сосудов более 2 мм в диаметре требуются большие энергии, которые чреваты повреждениями эпидермиса.

Медико-социальная значимость

Таким образом, лазерное лечение капиллярных ангиодисплазий и капиллярных гемангиом позволяет получить положительный результат почти у 90% больных, а при телеангиэктазиях – не менее, чем в 80% случаев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Dummer R., Graf P., Greif C., Burg G. Treatment of vascular lesions using the VersaPulse variable pulse width frequency doubled neodymium:YAG laser. // Dermatology. – 1998. - Vol. 197. – N. 2. – P. 158 – 161

- Chowdhury M.M., Harris S., Lanigan S.W. Potassium titanyl phosphate laser treatment of resistant port-wine stains. // Br. J. Dermatol. – 2001. – Vol. 144. – N. 4. – P. 814 – 817.

- Scheibner A., Wheeland R.G. Use of the argon-pumped tunable dye laser for port-wine stains in children. // J. Dermatol. Surg. Oncol. – 1991. – Vol. 17. – N. 9. – P. 735 - 739.

- Dummer R., Graf P., Greif C., Burg G. Treatment of vascular lesions using the VersaPulse variable pulse width frequency doubled neodymium:YAG laser. // Dermatology. – 1998. - Vol. 197. – N. 2. – P. 158 – 161

- Chowdhury M.M., Harris S., Lanigan S.W. Potassium titanyl phosphate laser treatment of resistant port-wine stains. // Br. J. Dermatol. – 2001. – Vol. 144. – N. 4. – P. 814 – 817

- Scherer K., Lorenz S., Wimmershoff M., Landthaler M., Hohenleutner U. Both the flashlamp-pumped dye laser and the long-pulsed tunable dye laser can improve results in port-wine stain therapy. // Br. J. Dermatol. – 2001. – Vol. 145. – N. 1. – P. 79 – 84.